附件一：

紫外线空气消毒器

1、产品功能与特点

1.1 人机共存:动态消毒机,人机共存使用,对人体没有任何伤害，不生成二次污染；

1.2智能微电脑控制, LED数码显示屏,显示更直观,整机工作寿命计时,方便客户了解机器使用情况；可任意设置开关机时间；

1.3 一键式遥控器远程操控；

1.4 提供手动、自动、程控定时工作模式供用户自由选择；≥6组程控定时模式,用户可设定6组0~24小时自由选择消毒时间段,满足不同需求及消毒,自动开机,消毒完成后自动关闭；

1.5 双通道立体式出风,风速高、中、低档可调，适应各种环境；

1.6 初、中效空气过滤器,提供良好的过滤效果；

1.7 电机具有温度自控装置,避免了电机温度过高造成损坏；

1.8主机壳体选用ABS注塑工艺制成，隐藏式配件盒，外设扶手，推拉移动自如；

1.9采用超强度、长寿命、高标准C波段（254nm），无臭氧紫外线灯管；

1.10紫外线管寿命:≥5000h；

1.11该消毒机所有紫外线灯管,在距离灯管下方垂直距离1m中心处,开机30min后测定的平均辐照强度均＞143 uW/cm2,达到合格要求。

1.12 对空气中自然菌杀灭率≥90%，对空气中致病菌的杀灭率≥99.9%

1.13生产企业通过 ISO9001 管理体系认证；生产企业取得 ISO45001职业健康安全管理体系认证证书;生产企业取得环境管理体系ISO14001认证证书；生产企业获高新技术企业证书；

1.14消毒后空气中的细菌总数符合颁布II、III类无菌环境标准。

2、主要性能参数

2.1 安装方式:移动式;

2.2 输入功率:≤300W;

2.3 循环风量:≥1000m³/h;

2.4 工作电源: 220V±22V 50Hz±1Hz;

2.5机内紫外线辐射强度:≥13000uW/cm2

2.6机外紫外线泄漏量：0uW/cm2；

2.7 噪声:≤55dB（A）;

2.8 工作环境中臭氧残留量:≤0.13mg/m³;

2.9 消毒后空气中平均菌数≤108cfu/m3；

2.10 净重（Kg）:19Kg;

2.11 外型尺寸:530mm*420mm*850mm;

2.12适用房间:适用于对 100m³以内的房间进行空气消毒处理;

2.13工作环境:温度范围:-10℃～40℃,湿度:≤90%,大气压力范围:86kPa～106kPa。